ONDULTIG 200 Référence : 40 001 386

| L' ONDULTIG 200 est un générateur de poids et encombrement réduits, délivrant un courant de très grande qualité permettant le soudage en procédé TIG de tous les aciers ou inox, ainsi qu'à l'électrode enrobée. Ils utilisent une technologie onduleur largement éprouvée par COMMERCY SOUDURE. Alimentation mono 230/400 V. Intensité de soudage de 1 à 200A. Amorçage HF ou au toucher. |
| --- |
| Réglage précis et continu de l'intensité par potentiomètre Exceptionnelle douceur de fusion Amorçage aisé par HF Commande de la séquence TIG par gâchette 2 temps ou 4 temps Cycle de soudage entièrement programmable - Pré-gaz - Palier de pré et post fusion - Rampe d'intensité réglable de 0 à 10s Intensité de soudage réglable de 1 à 200 A avec afficheur d'origine Evanouissement d'arc réglable de 0 à 10 s et post-gaz réglable de 0 à 60 s Soudage pulsé avec fréquence réglable et soudage point réglable de 0 à 10 s Refroidissement par ventilation forcée Protection thermique Voyants lumineux de fonctionnement et de sécurité Commutateur Marche-Arrêt Robustesse totale : carrosserie fonctionnelle et face avant encastrée Léger et maniable : portable par bretelle ou poignée Particulièrement adapté au soudage TIG d'intervention et au soudage de tous types d'électrodes, l' ONDULTIG 200 est un outil indispensable de tout atelier ou service maintenance. Grâce à son cycle de programmation très complet, I' ONDULTIG 200 permet de réaliser les assemblages les plus délicats. |  |
| Alimentation monophasée 50 Hz : 230 V / 400 V Intensité primaire maxi en TIG : 33 A / 19 A Tension à vide : 80 V Intensité de soudage : 1 à 200 A Diamètre d'électrode maxi : 5,0 Facteur de marche : 180 A à 60 % Indice de protection : IP 21 Conformes à la norme EN 60974-1 Dimensions L x l x h : 440x190x255 Poids en Kg : 14 |
| Câble d'alimentation de 3 m Câble de masse avec prise de masse Tuyau de gaz de 2,5 m Sangle de portage |

| 40 004 579 TORCHE TIG CT 201 6M + ACC - 200 A, él 1 à 3,2 mm 40 004 580 TORCHE TIG CT 101 4M + ACC - 100 A, él 1 à 3 mm 01 113 824 DELTAREG COMPACT capoté DEBILITRE 16L 40 645 889 BOITIER CDE DIST MAN ONDULTIG 200 40 645 351 BOITIER CDE DIST PIED ONDULTIG 200 40 103 176 CABLE 10M CDE DISTANCE ONDULTIG 200 40 103 177 CABLE 25M CDE DISTANCE ONDULTIG 200 40 881 219 ELECTRODE TUNGSTENE CERIE D2 - 90-190 A 40 881 220 ELECTRODE TUNGSTENE CERIE D2,4 - 100-230 A 40 881 221 ELECTRODE TUNGSTENE CERIE D3 - 170-300 A | 40 009 900 VISIUM FS 11 TEINTE FIXE 11 40 009 901 VISIUM VS TEINTE VARIABLE DE 9 à 13 40 009 902 VISIUM VS TEINTE VARIABLE DE 9 à 12 40 528 001 GANTS 5 DOIGTS TIG/MIG |
| --- | --- |
|  | 30 400 163 SFA 70 S3 1,6X1000 30 400 164 SFA 70 S3 2,0X1000 30 100 090 SFA 308 D1,6X1000 30 100 091 SFA 308 D2,0X1000 30 100 102 SFA 316 D1,0X1000 30 100 101 SFA 316 D1,2X1000 30 100 095 SFA 316 D1,6X1000 21 800 061 CYRUTI R 92 2,5X350 21 845 222 INOX R 18-8 2,5X300 21 845 213 MOLINOX R 18-8 2,5X300 |